Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района Нефтегорский

от _____________ № ________

1. Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": «Система поглощения скважин №№ 9817, 9820 Кулешовского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администрации муниципального района Нефтегорский области № 1001 от 26.07.2017 г. «О разработке проекта планирования территории и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

- Генеральный план сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

2. Наименование и основные характеристики объекта

2.1. Наименование объекта

«Система поглощения скважин №№ 9817, 9820 Кулешовского месторождения».

2.2. Основные характеристики объекта:

В настоящее время на Кулешовском месторождении осуществляется утилизация избытка нефтепромысловых сточных вод в глубокие поглощающие горизонты.

В пределах горного отвода на разработку Кулешовского месторождения нефти располагаются Кулешовский и Благодаровский полигоны по сбросу нефтепромысловых сточных вод в глубокие поглощающие горизонты.

В 1964г. был начат сброс пластовых сточных вод в фаменский ярус на Кулешовском полигоне поглощения, с 1995г. проводится сброс пластовой воды в фаменский ярус на Благодаровском куполе Кулешовского месторождения

Фонд поглощающих скважин в целом по Кулешовскому месторождению по состоянию на 01.01.2015г. составляет 29ед., в работе находятся 20 скважин. На Кулешовском полигоне работают 15скважин, 8 скважин числятся в бездействии; на Благодаровском полигоне – 5 скважин, 2 скважины числятся в бездействии.

Объем утилизации избытка пластовой сточной воды, образующейся на УПСВ Нефтегорского НСП, в 2014г. составил 4227082м3, в том числе в поглощающие скважины Кулешовского полигона- 2787136м3.

Разгазированная пластовая вода после очистки в напорных отстойниках  насосами ЦНС-180-1050 (5шт.), установленных на площадке Нефтегорского НСП, по водоводам через водораспределительные пункты (ВРП) подается в нагнетательные скважины Центрального, Западного, Восточного, Благодаровского куполов Кулешовского поднятия Кулешовского месторождения с целью ППД. Избыток пластовых сточных вод утилизируется в системе поглощения Кулешовского месторождения на Кулешовском и Благодаровском полигонах поглощения.

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается строительство системы поглощения для закачки избытка очищенных пластовых вод, сбрасываемых с площадки УПСВ Нефтегорского НСП Кулешовского месторождения, в поглощающие горизонты фаменского яруса через две поглощающие скважины №№ 9817, 9820 Кулешовского месторождения.

Характеристика поглощающих горизонтов приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Характеристика поглощающего горизонта

| Стратиграфическое подразделение | Стратиграфический индекс | Интервал залегания поглощающего горизонта, м | Эффективная мощность пласта-коллектора, м | Тип коллектора | Коэффициент пористости | Поровой объем поглощающего горизонта, тыс. м3 | Ожидаемый объем закачки сточных вод в горизонт, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кулешовский полигон Фаменский ярус | ДЗfm | 2513,4-2903,6 | 38,5 | карбонаты | 0,12 | 323248 | 295765 |

Потребные расходы воды, закачиваемые в пласт, приняты на основании технического задания АО «Самаранефтегаз». Максимальный объем закачки воды составляет: 501,4 м3/сут,  при приемистости скважин 846 м3/сут.

Химический состав закачиваемых пластовых вод приведен в таблице

Таблица.2 – Химический состав закачиваемых пластовых вод

| Пласт | Ионный состав, г/л, мг-экв/л | Минерализация г/л; плотность г/см3 | РН | Содержание Н2S, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca++ | Mg++ | Na++K+ | - HCO3 | Cl - | SO4- - |  |  |  |
|  | 7,80 389 | 1,30 107 | 88,52 3848,84 | 0,16 2,70 | 153,23 4322,03 | 0,97 20,11 | 289.6 1.20 | 5,58 | отс. |

Закачиваемые пластовые воды совместимы с водой фаменского пласта. Физико – химические свойства воды, закачиваемой в Кулешовский полигон, должны обеспечивать продолжительную устойчивую приемистость поглощающих скважин. Поглощающий Кулешовский полигон способен вместить в себя весь расчетный объем пластовой воды за весь рассматриваемый период.

Предельно допустимое содержание нефти и механических примесей в закачиваемой воде составляет:

нефти                                  - до 50 мг/л;

механических примесей     - до 50 мг/л.

Давление закачки пластовой воды в фаменский ярус Кулешовского полигона для поглощающих скважин принято на основании протокола №62 и составляет 8,5 МПа (85 кг/см2), максимально допустимое давление закачки -18,8 МПа.

Давление закачки пластовой воды в фаменский ярус Кулешовского полигона для поглощающих скважин принято на основании протокола №62 и составляет 8,5 МПа (85 кг/см2), максимально допустимое давление закачки -18,8 МПа.

В данном проекте пластовая вода по высоконапорным водоводам  от точек врезки через кустовые насосные станции закачивается в поглощающие скважины №№ 9817, 9820 Кулешовского полигона Кулешовского месторождения.

Принципиальные схемы поглощения см. черт. 4168П-П-067.000.000-ИЛО5-07-Ч-001.

В соответствие с принятыми схемами проектируются следующие сооружения:

для скв. № 9817:

- трубопровод пластовой воды;

- станция насосная кустовая;

- водовод поглощения;

- обустройство устья поглощающей скважины;

для скв. № 9820:

- трубопровод пластовой воды;

- станция насосная кустовая;

- водовод поглощения;

- обустройство устья поглощающей скважины.

В данном проекте предусматривается строительство высоконапорных водоводов для транспортирования пластовой очищенной воды от точек врезок до поглощающих скв. №№ 9817, 9820 через которые пластовая вода будет закачиваться в фаменский ярус Кулешовского месторождения.

Согласно заданию на проектирование водоводы приняты из металлопластмассовых труб МПТ-К «Труба металлопластмассовая с наконечниками из коррозионно-стойкой стали», представляющие собой стальные трубы по ГОСТ 8732-78 из стали 20 по ГОСТ 8731-74, с наружным полимерным антикоррозионным покрытием, футерованные внутри полиэтиленовой трубой, закрепленной наконечниками из коррозионно-стойкой стали.

В комплект поставки МПТ-К входят патрубки, футерованные полиэтиленом, наконечники.

Водоводы приняты диаметрами:

- 89х6 мм, протяженностью 437,5 м    т. врезки (сущ. водовод) -  КНС-1 скв.№ 9817 Кулешовского полигона Кулешовского месторождения;

- 89х6 мм, протяженностью 521,5 м    т. врезки (сущ. водовод к скв.№ 953) – КНС-2 скв.№ 9820 Кулешовского полигона Кулешовского месторождения.

Водовод поглощения от КНС-1, 2 до скважин (в связи с небольшой протяженностью равной 15 м) проектируется надземным на опорах, из стальной трубы диаметром 89х7 мм по ГОСТ 8732-74 из стали 20 ГОСТ 8731-74 без покрытия в теплоизоляции.

Подземные участки водоводов принимаем с наружным защитным покрытием усиленного типа 2У на основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть».

На основании ВНТП п.3.85 (при минерализации 1,20 г/см3) и опыта эксплуатации, принимаем прокладку водоводов на глубине не менее 1,30 м от поверхности земли до низа трубы.

Согласно СП 34-116-97 категория водоводов:

- от точек врезки до КНС-1, КНС-2- III категории;

- от КНС-1, КНС-2 до скв. №№ 9817, 9820 - II категории.

Все водоводы приняты первой группы по ВСН 51-385.

Категория участка водовода при пересечении с подземными коммуникациями - II категория, согласно табл.8 СП 34-116-97.

Переход водоводом через дороги предусматривается открытым способом в защитном футляре.

В качестве футляра принимается стальная труба диаметром 325х6 по ГОСТ 10704-91 из стали В10 по ГОСТ 10705-80. Внутренний диаметр футляра согласно п.3.2.20 РД 39-132-94, принят на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода. Длина футляров 13,8 м, 26 м и 18 м.

Футляр оборудуется диэлектрическими кольцами (спейсерами) и концевыми уплотнительными манжетами.

Глубина заложения от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра составляет - 1,4 м.

Наружные поверхности футляров покрыть двумя слоями шпатлевки ЭП-0010 по ГОСТ 28379-89.

Рабочее давление в водоводах принято:

- от точки врезки до КНС-1 – 8,5 МПа (85  кгс/см2), до КНС-2 – 9,0 МПа (90  кгс/см2),

- от КНС-1  до скв. № 9817 - 10,2 МПа (102 кгс/см2);

- от КНС-2  до скв. № 9820 - 10,2 МПа (102 кгс/см2).

Гидравлическое испытательное давление в водоводах принято в соответствии с табл. 43 СП 34-116-97 и составляет:

- в водоводе пластовой воды от точки врезки до КНС (на скв. №9817):

- в верхней точке не менее 1,1Рраб. и составляет 9,35МПа (93,5 кгс/см2);

- в нижней точке равняется Рзав.(1,25Рраб.) и составляет 10,625 МПа (106,25 кгс/см2);

- в водоводе поглощения КНС-скв. №9817:

- в верхней точке - не менее 1,5 Рраб., и составляет –15,3МПа (153 кгс/см2);

- в нижней точке - равняется Рзав.(1,25Рраб.), и составляет – 12,75МПа (127,5 кгс/см2);

- в водоводе пластовой воды от точки врезки до КНС (на скв. №9820):

- в верхней точке не менее 1,1Рраб. и составляет 9,9 МПа (99 кгс/см2);

- в нижней точке равняется Рзав.(1,25Рраб.) и составляет 11,25 МПа (112,5 кгс/см2);

- в водоводе поглощения КНС-скв. №9820:

- в верхней точке - не менее 1,5 Рраб., и составляет –15,3МПа (153 кгс/см2);

- в нижней точке - равняется Рзав.(1,25Рраб.), и составляет –12,75МПа (127,5 кгс/см2);

- в местах пересечения с существующими коммуникациями и воздушными линиями электропередач:

- в верхней точке не менее 1,5Рраб. и составляет 12 МПа (120 кгс/см2)  до КНС-1 и 15,3 МПа (153 кгс/см2) после КНС-1 для водовода на  скв. № 9817 и 12,9 МПа (129 кгс/см2)  до КНС-2 и 15,3 МПа (153 кгс/см2) после КНС-2 для водовода на скв. № 9820;

в нижней точке равняется Рзав.( 1,25Рраб.) и составляет  10,625 МПа (106,25 кгс/см2)  до КНС-1 и 12,75 МПа (127,5 кгс/см2) после КНС-1 для водовода на  скв. № 9817 и 11,25 МПа (112,5 кгс/см2) до КНС-2 и 12,75 МПа (127,5 кгс/см2) после КНС-2 для водовода на скв. № 9820

3. Местоположение проектируемого объекта

В административном отношении изысканные объекты расположены в Нефтегорском районе Самарской области.

Ближайшие к району работ населенные пункты:

- г. Нефтегорск, расположенный в 6,4 км к юго-востоку от площадки скважины № 9817, и в 6,1 км от точки врезки в существующий водовод на скв. № 953, в 4,3 км к югу от площадки скважины № 9820 и в 4,1 км от точки врезки в существующий водовод;

- п. Ветлянка, расположенный в 2,1 км к северо-востоку от площадки скважины № 9817, и в 1,9 км от точки врезки в существующий водовод на скв. № 953, в 3,3 км к западу от площадки скважины № 9820 и в 2,9 км от точки врезки в существующий водовод;

Дорожная сеть района работ представлена асфальтированной автодорогой Самара-Оренбург (Р224), автодорогами, соединяющими указанные выше населенные пункты, а также сетью проселочных и полевых дорог.

Гидрография представлена рекой Ветлянка, протекающей в общем северо-восточном направлении. Юго-западнее площадки скважины № 9820 и восточнее площадки скважины № 9817 находится Ветлянское водохранилище. Севернее расположена Ветлянская оросительная система.

Площадка проектируемой скважины №9817 расположена на пахотных землях, ближайший населенный пункт – с. Ветлянка. Рельеф на площадке всхолмленный, с перепадом высот от 98,36 до 102,61.

Площадка проектируемой скважины №9820 расположена на землях, заросших редким карагачом высотой 2 м, ближайший населенный пункт – г. Нефтегорск. Рельеф на площадке всхолмленный, с перепадом высот от 80,70 до 84,60.

Площадка точки подключения водовода на скважину №9820 в существующий водовод  расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт – г. Нефтегорск. Рельеф на площадке равнинный, с небольшим перепадом высот.

Площадка точки подключения водовода на скважину №9817 в существующий водовод расположена на площадке скважин №№ 953, 954, ближайший населенный пункт – с. Ветлянка. Рельеф на площадке равнинный, с небольшим перепадом высот.

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №9817 следует от проектируемой ВЛ-6 кВ по проекту 4031П в общем западном направлении по пахотным землям. По трассе отсутствуют  пересечения с инженерными коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом.

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №9820 следует от существующего фидера Ф-1 ПС Промысловая в общем северо-западном направлении по землям, заросшим редким карагачом высотой 2 м. По трассе отсутствуют пересечения с инженерными коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом.

Трасса водовода на скважину №9820 следует в общем северо-восточном направлении, по пахотным землям и землям, заросшим редким карагачом высотой 2 м. По трассе имеются  пересечения с инженерными коммуникациями. Рельеф по трассе всхолмленный, с небольшим перепадом высот от 77 до 82.

Трасса водовода на скважину №9817 следует в общем юго-западном направлении  преимущественно по пахотным землям. По трассе имеются  пересечения с инженерными коммуникациями и лесными насаждениями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот от 99 до 101

Подъездная дорога к площадке скважины № 9817 следует от скважины в восточном направлении до подъездной дороги запроектированной к объекту 4013П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1392, 1393 Кулешовского месторождения»

Подъездная дорога к площадке скважины № 9820 следует в юго-западном направлении от площадки скважины в коридоре с трассой водовода, затем поворачивает в северо-западном направлении до существующей автодороги «Самара-Нефтегорск».

Трасса кабеля анодного заземления следует от площадки скважины 9820 в северо-западном направлении.

Все объекты назначения обозначены на чертеже красных линий в Разделе (Графические материалы).

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников природы) нет. Местность района работ открытая, равнинная, с небольшим перепадом высот.

Места проведения работ согласовываются с районными администрациями и землепользователями в соответствии с действующим законодательством. Землепользователям компенсируются убытки, связанные с отчуждением земель.

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий,

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже красных линий.

Основой для отвода земель являются следующие нормативные документы:

- СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- ВСН-14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»;

- основы земельного законодательства Российской Федерации;

- исходные данные заказчика;

- проектные решения.

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного и нефтесборного трубопровода составляет 24 м, через лесополосу составляет 20 м.

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8 м.

Ширина полосы постоянного отвода для подъездных дорог составляет 6,5 м.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих, строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Проектируемый объект пересекает границы отвода объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1392, 1393 Кулешовского месторождения», планируемого к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Ввиду того, что заказчиком проектируемого объекта так же является АО «Самаранефтегаз», объекты изначально проектируются с учетом друг друга.

Дополнительных мероприятий по сохранению пересекаемого объекта не требуется.

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта

| № | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5848858.16 | 236495.21 |
| 2 | 5848872.44 | 236494.78 |
| 3 | 5848873.29 | 236494.72 |
| 4 | 5848888.31 | 236493.82 |
| 5 | 5848888.11 | 236490.61 |
| 6 | 5848904.23 | 236489.33 |
| 7 | 5848904.49 | 236492.85 |
| 8 | 5848970.99 | 236488.83 |
| 9 | 5848974.08 | 236493.51 |
| 10 | 5848997.44 | 236478.07 |
| 11 | 5848990.49 | 236467.56 |
| 12 | 5848985.76 | 236460.06 |
| 13 | 5848976.56 | 236460.45 |
| 14 | 5848902.03 | 236464.94 |
| 15 | 5848902.09 | 236468.31 |
| 16 | 5848886.17 | 236468.95 |
| 17 | 5848885.95 | 236465.92 |
| 18 | 5848884.43 | 236466.01 |
| 19 | 5848877.14 | 236343.07 |
| 20 | 5848880.29 | 236342.95 |
| 21 | 5848883.08 | 236341.03 |
| 22 | 5848876.48 | 236334.26 |
| 23 | 5848867.42 | 236183.62 |
| 24 | 5848864.14 | 236183.82 |
| 25 | 5848863.00 | 236165.22 |
| 26 | 5848771.10 | 236171.34 |
| 27 | 5848777.89 | 236273.41 |
| 28 | 5848844.49 | 236268.98 |
| 29 | 5848846.50 | 236302.26 |
| 30 | 5848846.03 | 236302.73 |
| 31 | 5848846.57 | 236303.26 |
| 32 | 5848857.19 | 236480.54 |
| 33 | 5849494.61 | 241970.38 |
| 34 | 5849590.00 | 241943.09 |
| 35 | 5849600.22 | 241918.10 |
| 36 | 5849645.76 | 241936.70 |
| 37 | 5849685.02 | 241840.62 |
| 38 | 5849665.84 | 241832.61 |
| 39 | 5849727.50 | 241709.34 |
| 40 | 5849729.29 | 241710.22 |
| 41 | 5849733.70 | 241701.25 |
| 42 | 5849724.72 | 241696.85 |
| 43 | 5849720.32 | 241705.81 |
| 44 | 5849722.12 | 241706.70 |
| 45 | 5849667.54 | 241815.82 |
| 46 | 5849653.16 | 241808.90 |
| 47 | 5849537.67 | 241660.24 |
| 48 | 5849542.32 | 241652.95 |
| 49 | 5849517.50 | 241620.84 |
| 50 | 5849478.09 | 241615.92 |
| 51 | 5849478.56 | 241613.71 |
| 52 | 5849533.91 | 241531.62 |
| 53 | 5849548.04 | 241523.40 |
| 54 | 5849549.73 | 241523.34 |
| 55 | 5849546.20 | 241522.91 |
| 56 | 5849522.35 | 241521.24 |
| 57 | 5849519.71 | 241521.15 |
| 58 | 5849522.37 | 241527.37 |
| 59 | 5849466.85 | 241609.74 |
| 60 | 5849465.53 | 241614.36 |
| 61 | 5849441.21 | 241611.33 |
| 62 | 5849459.64 | 241466.37 |
| 63 | 5849423.93 | 241461.85 |
| 64 | 5849401.21 | 241642.80 |
| 65 | 5849486.09 | 241653.35 |
| 66 | 5849594.30 | 241792.82 |
| 67 | 5849604.16 | 241805.44 |
| 68 | 5849606.56 | 241819.98 |
| 69 | 5849604.18 | 241825.85 |
| 70 | 5849601.60 | 241824.80 |
| 71 | 5849568.74 | 241905.24 |
| 72 | 5849580.47 | 241910.04 |
| 73 | 5849573.94 | 241925.54 |
| 74 | 5849488.73 | 241949.68 |

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от чрезвычайных ситуаций

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Согласно заключению Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области №43/5579 от 05.10.2017 г., объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками культурного наследия, отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает подобные объекты.

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды

По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для промысловых трубопроводов углеводородного сырья санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) не регламентируются.

В соответствии с таблицей 13 СП 34-116-97 «Инструкции по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов» минимальное допустимое расстояние от проектируемого напорного нефтепровода (диаметром до 300 мм) до городов и др. населённых пунктов составляет 75 м.

Следовательно, размер санитарного разрыва для проектируемого напорного нефтепровода диаметром до 300 мм принят не менее 75 м.

Ближайший населённый пункт пос. Ветлянка находится в 2,1 км к востоку от скважин № 9817, 9820, что удовлетворяет принятым размерам санитарного разрыва.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с учетом СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 (новая редакция)»; СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09 «Изменения № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 (новая редакция)»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 (новая редакция)» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2014 г. N 31 «О внесении изменений № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03 (новая редакция)) устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) для различных производств.

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) пп. 7.1.3 для объектов – узел пуска СОД с дренажной емкостью, узел приема СОД с дренажной емкостью, узлы запорной арматуры (промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов) определяется, как для предприятия III класса по санитарной классификации, составляет 300 м.

5.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- В период проведения работ по строительству проектируемых объектов с целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной в строительстве;

- регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень, и своевременное проведение профилактических работ по регулировке топливных систем;

- запрет на сжигания на территории строительной площадки автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки и др.;

- соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ.

5.2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

- перед началом строительно-монтажных работ после оформления отвода земельных участков выполняются работы по подготовке территории. Инженерная подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение во временных отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по спланированной территории за пределы площадки;

- для минимизации воздействия выполнение строительных работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование материалов и отходов осуществляется на специально организуемых площадках в пределах полосы отвода земель;

- соблюдение чистоты на стройплощадке,  разделение отходов производства и потребления; вывоз отходов по мере  заполнения контейнеров;

в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного отвода предусматривается комплекс мероприятий технического и биологического этапов рекультивации.

5.2.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

С целью охраны вод и водных ресурсов ближайших водных объектов в период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- расположение площадок стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадок складирования мусора и отходов, площадки бытовых помещений вне водоохранных зон водных объектов;

- в пределах прибрежной защитной зоны водного объекта запрещается устраивать отвалы грунта; экскаватором грунт грузится в самосвалы и вывозится за пределы прибрежной защитной зоны, но в пределах полосы отвода;

- сбор хоз-бытовых стоков в накопительные емкости и вывоз по договору, заключенному подрядной организацией на очистные сооружения;

- разборка всех временных сооружений, очистка стройплощадки,  рекультивация  нарушенных земель после окончания строительства.

Рыбоохранные мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при строительстве объектов и проведении гидромеханизированных работ на акватории, в пойме и прибрежной полосе рыбохозяйственных водоемов, на этапе планирования должны предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие на водную экосистему. Они должны обеспечить сохранение нормальных условий обитания и воспроизводства ценных гидробионтов, включая рыб и их кормовую базу.

В проектной документации предусматривается использовать воду на производственно-строительные нужды из постоянного водозабора реки Самара, имеющей рыбопромысловое значение.

Расчетное водопотребление АО «Самаранефтегаз» из р. Самара – 1504,632 тыс. м3/год.

Водозабор расположен в 2 км юго-восточнее с. Бариновка Нефтегорского района Самарской области на левом берегу р. Самара  в 101 км от устья. Забор воды осуществляется водозабором, совмещенным с насосной (ВНС-1 Бариновская), производительностью 600 м3/час.

Схема водоснабжения следующая: вода из реки по самотечным водоводам поступает последовательно в приемные камеры насосных станций 1 и 2 подъемов и далее подается потребителям. В состав водозабора входят:

- два водозаборных оголовка:

- оголовок № 1 размещен в ковше-затоне устроенном в береговой линии реки и выполнен в виде цилиндра. Крыша оголовка выполнена из металлического листа, боковая поверхность – из сетки 2х2 мм. Оголовок установлен на ж/б плите;

- оголовок № 2 размещен в русле в 15м от уреза воды, выше по течению относительно ковша-затона. Конструктивно оголовок выполнен из отрезка трубы, на торцевой поверхности трубы установлена сетка 2х2 мм.

- два самотечных водовода;

- береговая насосная станция первого подъема (ВНС-1), оборудованная насосами марки 20Ах18х3(2 ед.); ЭЦВ 12-210-55 (1 ед.);

- насосная станция второго подъема (ВНС-2) ЦНС 300х180, ЦНС180х170,РВС-3000 М3;

- узел учета воды.

5.2.4. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

- Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного под строительство;

- движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым дорогам;

- размещение сооружений на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов плотности застройки;

- установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ;

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ.

- При проведении строительных работ запрещается:

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

- Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой миграции и в местах размножения животных;

- ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью исключения попадания животных на территорию;

- оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током;

- сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с последующей транспортировкой на утилизацию;

- сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне;

- хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;

- по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, засыпка траншей.

5.2.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

- Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

- На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

- Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

- Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

- К основным мероприятиям относятся:

- все образовавшиеся отходы производства при выполнении собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом согласно договорам специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

- на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;

- места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

- Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении рекомендаций проектной документации исключается, так как предусмотрена утилизация или захоронение отходов на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

## Мероприятия по повышению эффективности защиты проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения не разрабатываются, так как в соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 проектируемый объект в зоны возможных разрушений при воздействии по нему современных средств поражения не попадает.

## Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

- водоводы поглощения прокладываются подземным способом на глубине не менее 1,30 м от поверхности земли до низа трубы;

- переход водоводом через дороги предусматривается открытым способом в защитном футляре;

- глубина заложения от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра составляет - 1,4 м;

- все стальные трубы и детали к ним должны поставляться с гарантированной ударной вязкостью при температуре минус 40С равной 3 кгс·м/см2, Расчетная температура замыкания стальных трубопроводов в законченную систему - плюс 15ºС.Контролю качества подвергаются 100% изоляционных стыков согласно РД 39-0147585-202-00;

- на площадке кустовой насосной станции все фланцевые соединения на высоконапорном трубопроводе заключаются в кожухи;

- для опорожнения водовода на устье скважины предусмотрен спускник;

- КНС принята III категории в соответствии с СП 31.13330.2012;

- подземные участки водоводов принимаем с наружным защитным покрытием усиленного типа 2У на основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях;

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления;

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- конструктивные решения, используемые при изготовлении КТПН и устанавливаемая в КТПН аппаратура, соответствуют действующим нормативным документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам технической эксплуатации электроустановок и другим обязательным документам);

- заземление и система уравнивания потенциалов внутри КТПН выполнены в соответствии с ПУЭ. Предусмотрено соединение вывода глухозаземленой нейтрали трансформатора с шиной заземления внутри КТПН;

- все металлические части КТПН должны иметь антикоррозийное покрытие. Гарантия на качество антикоррозионного покрытия должна быть не менее 15 лет;

- для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит в комплект поставки КТП);

- превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты;

- обеспечение требуемых расстояний от токоведущих частей и сооружений в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Наружная поверхность надземных труб, арматуры и деталей трубопроводов теплоизолируется минераловатными изделиями в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный теплоизоляцию выполнить с заглублением в грунт до нижней образующей трубы и для защиты от почвенной коррозии покрыть гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» - комплектом изоляционных материалов «ПИК».

Рабочее давление в водоводах принято:

- от точки врезки до КНС-1 – 8,5 МПа (85  кгс/см2), до КНС-2 – 9,0 МПа (90  кгс/см2),

- от КНС-1  до скв. № 9817 - 10,2 МПа (102 кгс/см2);

- от КНС-2  до скв. № 9820 - 10,2 МПа (102 кгс/см2).

Гидравлическое испытательное давление в водоводах принято в соответствии с табл. 43 СП 34-116-97 и составляет:

- в водоводе пластовой воды от точки врезки до КНС (на скв. №9817):

- в верхней точке не менее 1,1Рраб. и составляет 9,35МПа (93,5 кгс/см2);

- в нижней точке равняется Рзав.(1,25Рраб.) и составляет 10,625 МПа (106,25 кгс/см2);

- в водоводе поглощения КНС-скв. №9817:

- в верхней точке - не менее 1,5 Рраб., и составляет –15,3МПа (153 кгс/см2);

- в нижней точке - равняется Рзав.(1,25Рраб.), и составляет – 12,75МПа (127,5 кгс/см2);

- в водоводе пластовой воды от точки врезки до КНС (на скв. №9820):

- в верхней точке не менее 1,1Рраб. и составляет 9,9 МПа (99 кгс/см2);

- в нижней точке равняется Рзав.(1,25Рраб.) и составляет 11,25 МПа (112,5 кгс/см2);

- в водоводе поглощения КНС-скв. №9820:

- в верхней точке - не менее 1,5 Рраб., и составляет –15,3МПа (153 кгс/см2);

- в нижней точке - равняется Рзав.(1,25Рраб.), и составляет –12,75МПа (127,5 кгс/см2);

- в местах пересечения с существующими коммуникациями и воздушными линиями электропередач:

- в верхней точке не менее 1,5Рраб. и составляет 12 МПа (120 кгс/см2)  до КНС-1 и 15,3 МПа (153 кгс/см2) после КНС-1 для водовода на  скв. № 9817 и 12,9 МПа (129 кгс/см2)  до КНС-2 и 15,3 МПа (153 кгс/см2) после КНС-2 для водовода на скв. № 9820;

- в нижней точке равняется Рзав.( 1,25Рраб.) и составляет  10,625 МПа (106,25 кгс/см2)  до КНС-1 и 12,75 МПа (127,5 кгс/см2) после КНС-1 для водовода на  скв. № 9817 и 11,25 МПа (112,5 кгс/см2) до КНС-2 и 12,75 МПа (127,5 кгс/см2) после КНС-2 для водовода на скв. № 9820.

Диаметры водоводов определены, исходя из максимального расхода закачиваемой воды в скважины, обеспечения требуемого давления на устьях скважин с учетом их приемистости и допустимой скорости движения жидкости в трубопроводах.

Контролю качества подвергаются  изоляционные стыки, согласно РД 153-39.1-561-08  и п.16.2 табл.34 СП 34-116-97:

- трубопроводы III категории - в объеме 100%, из них радиографическим методом не менее 25% стыков;

- трубопроводы II категории - в объеме 100%, из них радиографическим методом не менее 100% стыков.

Для защиты от атмосферной коррозии наружную поверхность трубопроводов и металлоконструкций очистить от продуктов коррозии, обезжирить, нанести следующую конструкцию покрытий:

- эпоксидное покрытие – один слой 125 мкм*;

- полиуретановое покрытие стойкое к ультрафиолетовому излучению – один слой толщиной  125 мкм*.

Степень очистки – «третья» по ГОСТ 9.402-2004.

Покрытия для антикоррозионной защиты наружной поверхности трубопроводов металлоконструкций необходимо применять в соответствии с требованиями Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002.

Для защиты от почвенной коррозии:

- поверхность трубопровода и гнутых отводов покрыта наружным защитным покрытием усиленного типа, выполненным в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»;

- сварные стыки трубопровода покрыть комплектами термоусаживающихся манжет в соответствии с методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикоррозионная изоляция сварных стыков предварительно изолированных труб в трассовых условиях» П1-01.04 М-0041. В комплект термоусаживающихся манжет входят: праймер, лента термоусаживающаяся и замок;

детали трубопровода, сварные стыки деталей трубопровода покрыть гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98.

## Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- защита оборудования от статического электричества путем заземления;

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002;

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

- объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

- вокруг  скважин устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м. Съезды через обвалование проектируемых скважин устраиваются  со щебеночным покрытием слоем 0,20 м.

Опорожнение надземной обвязочной трубы предусматривается в инвентарный поддон, и далее будет вывозиться на площадку НСП г. Нефтегорска, с последующей закачкой в поглощающие скважины Кулешовского полигона сброса сточных вод.

Для контроля давления на всасывающей и напорной линиях насоса установлены манометры.

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Наименьшие расстояния от ВЛ до зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями главы 2.5 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание седьмое).

Согласно п. 2.5.40 наименьшее расстояние от опоры ВЛ до немагистральных нефтепроводов должно составлять не менее 5,0 м.

Согласно п. 2.5.278 наименьшее расстояние от оси трассы ВЛ до зданий, сооружений и наружных установок со взрывопожароопасными производствами должно составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил:

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»;

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями от 12.01.2015 № 1).

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.

### Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

- принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

- размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

- применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

- объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

- персонал оснащается спецодеждой и спецобувью;

- предусматривается наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

- персонал обучается безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, предусматривается проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда;

- все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

- для всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещений устанавливается противопожарный режим и на видных местах вывешиваются таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны;

- предусматривается своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, мусора, тары;

- производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Предусмотренные данной проектной документацией сооружения не являются пожароопасными. Здания и сооружения, подлежащие защите автоматическими системами пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты, в данной проектной документации не предусмотрены.

На проектируемой площадке предусматривается защита трансформаторного отсека блочного здания КТПН автоматической пожарной сигнализацией (в соответствии п.4 приложения А, п.9 таблицы А3 СП 5.13130.2009), установкой средств автоматизации и телемеханизации (п.3.2.3, п.3.2.4, глава 3 «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» (ППБО-85).

Противопожарная защита КТПН проектируется и устанавливается заводом-изготовителем блочного оборудования и поставляется комплектно вместе с блоками.

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности также относятся мероприятия, указанные в п. 3.7.1 «Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ» и п. 3.7.2 «Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ».

На проектируемой площадке пожар относится к классу «В» (статья 8 
№ ФЗ-123 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов).

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113).

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря предусматривается пожарный щит с предельной защищаемой площадью 200 м2.

Ближайшим подразделением пожарной охраны является ПЧ-170 ООО «РН – Пожарная безопасность», которая дислоцируется в промышленной зоне п.г.о. Нефтегорска Самарской области..

На вооружении пожарной части имеется две автоцистерны АЦ-5,0-40 (Урал-5557) в боевом расчете; автомобиль пенного тушения АПТ-8,0-40 (КАМАЗ-43118), автомобиль рукавный 
АР-2 (КАМАЗ-43114) - в резерве.

Численность личного состава дежурного караула составляет 14 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

### Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений

| № п/п | Наименование природного процесса, опасного природного явления | Мероприятия по инженерной защите |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Строительство проектируемого объекта ведется с учетом III района по ветровым нагрузкам. |
| 2 | Сильный ливень, подтопление территории | Отвод поверхностных вод с площадок - открытый по естественному и спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы площадок. Для защиты котлованов от попадания в них ливневых вод, ухудшающих условия работы закрепления, предусматривается устройство глиняного замка. Для защиты от коррозии подземных строительных железобетонных конструкций их боковые поверхности обмазываются горячим битумом БН70/30 (ГОСТ 6617-76) за три раза. Для защиты от коррозии надземные строительные металлоконструкции покрываются уретановой эмалью Полимерон по ТУ 2312-007-98310821-2008 в четыре слоя (общей толщиной не менее 130 мкм). Все места, где антикоррозийное покрытие повреждено или нарушено монтажной сваркой, должны быть восстановлены. |
| 3 | Сильный снег | Строительство проектируемого объекта ведется с учетом IV района по снеговым нагрузкам. |
| 4 | Сильный мороз | Наружная поверхность надземных труб, арматуры и деталей трубопроводов теплоизолируется минераловатными изделиями в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Конструкция теплоизоляции: для надземного трубопровода – полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты по ГОСТ 23208-2003 «Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия»; для арматуры и деталей трубопроводов – маты прошивные из минеральной ваты в обкладке из стеклоткани по ГОСТ 21880-2011 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия». Поверхность изоляции покрывается листом из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80* «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия». В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный теплоизоляцию выполнить с заглублением в грунт до нижней образующей трубы и для защиты от почвенной коррозии покрыть гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» - комплектом изоляционных материалов «ПИК» конструкции № 1 по ТУ завода-изготовителя. Для монолитных железобетонных конструкций применяется тяжелый бетон по на портландцементе по ГОСТ 10178 – 85, марки по морозостойкости – F150. Для железобетонных стоек опор ВЛ и бордюрного камня применяется тяжелый бетон, марки по морозоустойчивости F200. Предусматривается отопление проектируемого шкафа КИПиА. Температура внутреннего воздуха в шкафу КИПиА принята не ниже плюс 10 ºС (ВНТП 3-85, п. 4.12). Отопление КТП не предусматривается. Технологическое оборудование КТП предназначено для работы при температуре от плюс 40°С до минус 45°С. |
| 5 | Эрозия плоскостная и овражная | Для защиты территории строительства от эрозионных процессов предусматривается рекультивация земель с последующим посевом многолетних трав. |
| 6 | Пучение | Для обратной засыпки, подсыпок применять непучинистый грунт, уплотнение производить отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с достижением плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3. Для защиты от морозного пучения перед заливкой бетонной смеси в пробуренные котлованы устанавливается труба из скрученного в 2 слоя гидроизола (ГОСТ 7415-86) на глубину промерзания. Для защиты от морозного выпучивания железобетонные стойки СОН покрыть кремнийорганической эмалью КО-174 по ТУ 6-02-576-87 в два слоя (общей толщиной не менее 100 мкм). |
| 7 | Гроза | Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить защиту как оборудования, так и обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Так же для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества. В проекте принята система заземления TN-S. Комплексное защитное устройство выполняется путем присоединения всех открытых проводящих частей (металлические конструкции сооружений, стационарно проложенные трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, корпуса электрооборудования, стальные трубы и бронированные оболочки электропроводок) к магистрали и к ГЗШ при помощи защитных проводников и образовывает непрерывную электрическую цепь. Фланцевые соединения и оборудование должны быть зашунтированы перемычками из медного изолированного провода сечением не менее 16 мм2. По устройству молниезащиты проектируемые сооружения относятся к III категории (РД 34.21.122-87), допустимый уровень надежности защиты от прямых ударов молнии – 0,9 (СО 153-34.21.122-2003). Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы соединяются в единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему устройству. При устройстве молниезащиты наружных сооружений используются их металлические и железобетонные конструкции. В качестве молниеприёмников используются металлическая кровля КТП. Для защиты наружных сооружений от вторичных проявлений молнии предусматриваются следующие мероприятия: металлические корпуса всего оборудования и аппаратов присоединяются к заземляющему устройству электроустановок; во фланцевых соединениях трубопроводов обеспечивается нормальная затяжка не менее четырех болтов на каждый фланец. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям при вводе в сооружения, последние присоединяются к заземляющему устройству. Заземлители для молниезащиты и защитного заземления – общие. Комплектация электроустановок проектируемых сооружений электрозащитными и противопожарными средствами выполняется заводом-изготовителем на основании опросного листа и «Методических указаний компании. Единых технических требований. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 КВ И 6/0,4 кВ для кустов скважин (однотрансформаторные)», в соответствии с ПУЭ изд.7, п.1.1.36, п.1.1.37 и СО153-34.03.603-2003, приложение 8, а также в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. |

Для защиты от почвенной коррозии:

- строительство выкидных трубопроводов предусматривается из труб диаметром 89 мм, покрытых гидроизоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях;

- сварные стыки выкидных трубопроводов, детали трубопроводов покрываются гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».

В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный надземный участок покрывается гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «поверхности металла – «третья» по ГОСТ 9.402-2004. Работы проводятся в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность трубопроводов, арматуры и металлоконструкций очищается от продуктов коррозии, обезжиривается, наносится следующая система покрытий общей толщиной 250 мкм:

- эпоксидное покрытие – один слой 125 мм;

- полиуретановое покрытие стойкое к ультрафиолетовому излучению – один слой толщиной 125 мкм.

Антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также металлоконструкций выполняется в соответствии с требованиями технологической инструкции компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения».

Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуацияхТрубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» на высоту 0,3 м.

### Перед нанесением гидроизоляции поверхность металла очищается от продуктов коррозии, обезжиривается, обеспыливается. Степень очистки

Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен портативной радиостанцией, c использованием которой обеспечивается связь для оповещения во время выездов на объект проектирования. Работа указанной радиостанции обеспечивается базовыми станциями существующей сети радиотелефонной связи АО «Самаранефтегаз» стандарта Smartrunk-II в диапазоне 400 - 430 МГц.

В случае возникновения ЧС на проектируемом объекте порядок оповещения предусматривается по следующей схеме:

- получение информации о ЧС дежурным оператором УПСВ «Ветлянская» от первого обнаружившего аварию;

- доведение информации о ЧС от дежурного оператора УПСВ «Ветлянская» до диспетчера ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от дежурного оператора УПСВ «Ветлянская» дежурному диспетчеру ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) по ведомственной телефонной сети;

- доведение информации о ЧС от дежурного оператора УПСВ «Ветлянская» до обслуживающего персонала по добыче нефти и газа по радиосвязи;

- доведение информации о ЧС от дежурного оператора УПСВ «Ветлянская» до обслуживающего персонала по эксплуатации и ремонту трубопроводов по радиосвязи;

- передача информации о ЧС от диспетчера ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) диспетчеру ФГУ «АСФ» Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть по государственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от диспетчера ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3) диспетчеру РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от диспетчера РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» диспетчеру ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

- доведение дежурным диспетчером ЦИТС АО «Самаранефтегаз» информации о ЧС до Администрации муниципального образования Нефтегорский по государственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от диспетчера ЦИТС в ГУ МЧС России по Самарской области при помощи государственной телефонной сети.

При получении информации о ЧС диспетчером автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДУ) ЦСОИ «Нефтегорск» от средств контроля и автоматики оповещение происходит по следующей схеме:

- передача информации о ЧС от диспетчера АСДУ ЦСОИ «Нефтегорск» диспетчеру ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети;

- оповещение дежурного оператора УПСВ «Ветлянская» диспетчером АСДУ ЦСОИ «Нефтегорск» по ведомственной телефонной сети;

- оповещение обслуживающего персонала дежурным оператором УПСВ «Ветлянская» по радиосвязи.

При получении информации о ЧС Администрация муниципального образования Нефтегорский доводит информацию по государственной телефонной сети до оперативного дежурного ГУ МЧС России по Самарской области, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующие потенциально опасные производственные объекты и населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Принципиальная схема оповещения при ЧС на проектируемом объекте приведена на рисунке .

# Государственная телефонная сеть

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и согласно исходным данным проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне (ГО).

Территория Нефтегорского района Самарской области, в котором располагаются проектируемые сооружения, не является категорированной по ГО.

Расстояние до ближайшего категорированного объекта (г. Самара) составляет 63 км.

Проектируемый объект продолжает свою деятельность в военное время и в другое место не перемещается.

# Text boxes

Оперативный

дежурный ГУ МЧС России по Самарской области

Администрация муниципального района Нефтегорский

Государственная телефонная сеть

Диспетчер ЦИТС

АО «Самаранефтегаз»

Ведомственная телефонная сеть

Сторонние

организации

Диспетчер 
РИТС по ЮГМ 
АО «Самаранефтегаз»

Государственная телефонная сеть

Ведомственная телефонная сеть

Государственная телефонная сеть

ФГУ «АСФ» Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть

Государственная телефонная сеть

Диспетчер

ЦДНГ-5 (ЦЭРТ-3)

Ведомственная телефонная сеть

ПЧ-170

Радиосвязь

Первый обнаруживший аварию из числа обслуживающего персонала

Дежурный оператор

на площадке УПСВ «Ветлянская»

Ведомственная телефонная сеть

Диспетчер 
ЦСОИ «Нефтегорск»

радиосвязь

радиосвязь

Трубопроводчик линейный

Оператор по добыче нефти и газа

Сигнализация

Система автоматики, средства контроля и управления