Общество с ограниченной ответственностью

# «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта:

«Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II.

Ветлянский артезианский водозабор»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть.

Книга 1

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Генеральный директор

ООО «Средневолжская землеустроительная компания»		              	  Н.А. Ховрин

Начальник отдела тер. планирования                                                                                   А.А.Иванов

Экз. № 1

Самара 2019 год

Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. N 742/пр "О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов", Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства                    РФ от 25 апреля 2017 г. N 742/пр "О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов", Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564
"Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор».

Начальник отдела тер. планирования                                              А.А.Иванов

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходно-разрешительная документация | 4 |
| РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть | 5 |
| Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов | 6 |
| 2 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 7 |
| 3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 9 |
| 4 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 11 |
| 5 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 11 |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 13 |
| 7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 13 |
| 8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 13 |
| 9 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 17 |

- Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта: «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор» в границах муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Подготовка документации по планировке территории осуществлена  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от 25.07.2019 №850 «О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Генеральный план городского поселения Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Правила землепользования и застройки городского поселения Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995)   (ред. от 09.09.2010);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

- СП 34.13330.2010 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги";

- СП 31.13330.2011 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения";

- СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы";

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;

# - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

2. Наименование, основные характеристики  и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта:

Документация по планировке территории для строительства объекта: «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор»;

Основные характеристики:

Положение трассы напорного водопровода, длина которого составляет 3600 м, принято согласно акту выбора трассы, согласованного со всеми заинтересованными организациями. Земельный участок, предоставляемый для размещения трубопроводов водопровода, представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ. Территория ограничена условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. Использование земельных участков над проложенным трубопроводом по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности трубопроводов. Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы трубопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл. 1). Строительство трубопроводов водопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода. Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода. Земельные участки, необходимые для размещения объектов и сооружений инфраструктуры на проектируемом водопроводе выделяются из состава земель в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта.

Во временное пользование отводятся земли под строительство водопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы водопровода на период строительства общей площадью 5,4146 га. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемых трубопроводов определена на основании норм отвода земель «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» (СН 456-73) с учетом принятых проектных решений и схем расстановки механизмов при строительстве водопровода и канализации. Расчет полосы отвода приведен в табл. 1.

Расчет полосы отвода для сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материал труб | Ориентированный непластифицированный поливинилхлорид ПВХ-О 500 ГОСТ Р 56927-2016 |
| 2 | Наружный диаметр Дн, мм | 225 |
| 3 | Способ укладки труб | Параллельно в две нитки |
| 4 | Способ соединения труб | Раструбный |
| 5 | Ширина траншеи по дну, bд, м | 2,55 |
| 6 | Глубина траншеи (осредненная), h, м | 2,50 |
| 7 | Ширина траншеи по верху, bв, м | 5,05 |
| 8 | Ширина участка складирования труб, bск, м | 1,5 |
| 9 | Ширина полосы движения транспортных средств, bтр, м | 3,0 |
| 10 | Ширина зоны отвала грунта в основании, b0, м | 6,0 |
| 11 | Ширина полосы отвода В= bв + bск + bтр + b0 = 7,05+1,5+3,0+6,0= | 15,55 |
| 12 | Длина полосы временного отвода по оси водовода от забора Ветлянского водозабора (ПК 1+11,00) до оси Семеновского водовода (ПК 35+91,00), м | 3480 |
|  | Площадь временного землеотвода, га | 5,4146 |
|  | Площадь постоянного землеотвода (колодцы), га | 0,0097 |

назначение планируемых для размещения линейных объектов:

Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор, предназначены для подачи воды хозяйственно-питьевого качества в г. Нефтегорск.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Xточки | Yточки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 338590.50 | 2243023.34 |
| 2 | 338822.66 | 2242884.64 |
| 3 | 338935.39 | 2242727.47 |
| 4 | 339107.13 | 2242830.10 |
| 5 | 339323.77 | 2242813.12 |
| 6 | 339350.43 | 2242811.47 |
| 7 | 339391.74 | 2242809.97 |
| 8 | 339456.51 | 2242805.89 |
| 9 | 340318.96 | 2242742.80 |
| 10 | 340478.84 | 2242733.20 |
| 11 | 340814.72 | 2242707.39 |
| 12 | 340968.97 | 2242692.71 |
| 13 | 341064.43 | 2242682.91 |
| 14 | 341151.96 | 2242674.38 |
| 15 | 341652.98 | 2242629.10 |
| 16 | 341897.98 | 2242607.51 |
| 17 | 341988.79 | 2242600.34 |
| 18 | 342177.81 | 2242585.97 |
| 19 | 342381.98 | 2242573.96 |
| 20 | 342383.65 | 2242572.71 |
| 21 | 342383.10 | 2242563.33 |
| 22 | 342386.53 | 2242563.12 |
| 23 | 342386.21 | 2242558.12 |
| 24 | 342176.77 | 2242570.45 |
| 25 | 341987.59 | 2242584.84 |
| 26 | 341896.68 | 2242592.02 |
| 27 | 341651.60 | 2242613.61 |
| 28 | 341150.50 | 2242658.89 |
| 29 | 341062.88 | 2242667.44 |
| 30 | 340967.44 | 2242677.24 |
| 31 | 340813.39 | 2242691.91 |
| 32 | 340477.78 | 2242717.69 |
| 33 | 340317.93 | 2242727.29 |
| 34 | 339455.46 | 2242790.38 |
| 35 | 339390.97 | 2242794.44 |
| 36 | 339349.66 | 2242795.94 |
| 37 | 339322.69 | 2242797.61 |
| 38 | 339110.85 | 2242814.21 |
| 39 | 338944.47 | 2242714.83 |
| 40 | 338987.62 | 2242654.66 |
| 41 | 338871.92 | 2242592.92 |
| 42 | 338811.28 | 2242584.35 |
| 43 | 338465.02 | 2242427.46 |
| 44 | 338220.17 | 2242394.81 |
| 45 | 337518.71 | 2242428.65 |
| 46 | 337518.50 | 2242423.79 |
| 47 | 337422.07 | 2242403.92 |
| 48 | 337415.47 | 2242376.73 |
| 49 | 337411.86 | 2242495.18 |
| 50 | 337422.79 | 2242459.42 |
| 51 | 337468.48 | 2242448.35 |
| 52 | 337487.10 | 2242448.51 |
| 53 | 337488.64 | 2242485.87 |
| 54 | 337521.10 | 2242484.53 |
| 55 | 337527.63 | 2242636.86 |
| 56 | 337651.51 | 2242741.19 |
| 57 | 337953.57 | 2242734.74 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки городского поселения Нефтегорск и сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей городского поселения Нефтегорск  муниципального района Нефтегорский Самарской области от  27.11.2018г. №218, правилами землепользования и застройки сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 25.12.2013 № 149 и правилами землепользования и застройки сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26.10.2015 № 10 земельные участки, на которых планируется осуществлять разработку документации по планировке территории расположены в разных градостроительных зонах. Преимущественно, проектируемые сети расположены в границах территории общего пользования, предназначенной для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Данный вид разрешенного использования земельных участков находиться в основных видах разрешенного использования.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 44.1 ПЗЗ (Нефтегорск), и  части 2 статьи 21.1 ПЗЗ (Семеновка, Зуевка) во всех территориальных зонах допускается, без отдельного указания в градостроительном регламенте, размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзонах производственных зон и зонах инженерной и транспортной инфраструктур

В соответствии с п.п. 2,3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах

В соответствии с п.п. 2,3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Территория не расположена в границах исторического поселения. В связи с чем, необходимость в указании требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения отсутствует.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства отсутствует, так как предполагаемая территория свободна от застройки.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На земельном участке, отводимом для проведения работ по объекту: «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор», объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

## Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами загрязняющих веществ над территорией проектируемого объекта.

Мероприятия, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду в период строительства:

- рациональное размещение источников ЗВ;

- запрет на работу техники в форсированном режиме;

- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

- проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

- организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств на строительной площадке с минимальным совпадением по времени;

- обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение расхода топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

- использование передвижных источников выбросов на территории города согласно разработанным схемам маршрутов, при необходимости - введение ограничений передвижения;

- укрытие кузова машин тентами при перевозке сильнопылящих грузов.

- песок при пересыпке использовать увлажненный.

В период эксплуатации воздействие на атмосферный воздух отсутствует.

## Мероприятия по рациональному использованию и охране вод

Несмотря на то, что техногенное воздействие на водные объекты при проведении строительно-монтажных сведено к минимуму и может считаться допустимым, для ликвидации возможных последствий негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

В период строительства:

- До начала строительства рабочие и инженерно-технический персонал должен пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды.

- Содержание территории временного строительного городка в чистоте.

- Соблюдение технологии производства работ.

- Учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе намечаемой хозяйственной деятельности и на примыкающей территории.

- Не допущение несанкционированного въезда на территорию постороннего транспорта.

- Учет расхода технической и питьевой воды и стоков.  Ежесменный сбор сточных вод, образующихся в период строительства объекта для последующей очистки.  Тщательный контроль за периодичностью обслуживания биотуалета.

- Своевременная регулировка топливной аппаратуры автотранспорта и техники на специализированных площадках с целью недопущения утечек топлива и масел на участке производства работ.

- Запрет на мойку машин и механизмов на площадке производства работ и территории временного городка строителей.

- Заправку техники топливом осуществляется за пределами водоохранной зоны  и прибрежной полосы.

- Организация режимных наблюдений и контроля за качеством водоисточников в районе намечаемой деятельности.

В период эксплуатации:

- сбор хозяйственно-бытовых стоков от временного пребывания персонала на площадке водопроводных сооружений осуществляется в водонепроницаемую уборную

- сброс промывочной воды от фильтров осуществляется в водонепроницаемый выгреб

- на площадке водопроводных сооружений предусмотрена система поверхностного водоотведения ливневых стоков по уклону от зданий и площадок на рельеф за ее пределы;

- предусмотрено ограждение площадки водопроводных сооружений, задернение территории травой, устройство дорожек из бетонных плит.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова

Для предупреждения загрязнения и истощения земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ планируется:

- проведение строительных работ строго в пределах участка работ

-подача материалов к месту укладки непосредственно с автотранспорта;

-проезд транспорта только по предусмотренным дорогам и проездам с твердым покрытием;

- проведение производственного контроля в ходе строительства

- своевременное удаление строительного мусора,

- соблюдение норм продолжительности строительства

- проведение рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране животного мира

Выявленные в районе строительства синантропные виды животных достаточно хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнелюбивы, численность их стабильна, что на них проектируемые виды работ не окажут заметного влияния.

- производство строительно-монтажных работ строго ограничивается территорией, предоставляемой под строительство;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог.

Территории строительства должны быть организованы места накопления отходов. Подрядная строительная организация, выполняющая строительство, является владельцем отходов и планирует передавать их лицензированным специализированным организациям для сбора, транспортировки и размещения. Перед началом строительства подрядная строительная организация должна заключить договор на сбор, транспортировку и размещение отходов с организацией, которая имеет лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности.

Подрядная строительная организация должна иметь:

- действующие лимиты на размещение отходов;

- паспорта отходов I-IV классов опасности.

На территории строительства должна быть организована контейнерная площадка для накопления отходов с твердой водонепроницаемой поверхностью.

Необходимо своевременно помещать образовавшиеся отходы в контейнеры и вывозить на специализированные лицензированные предприятия.

Не допускать накопления отходов в неположенных местах.

Запрещается сжигание отходов в контейнерах, на контейнерной площадке и в других местах для этого непредназначенных.

Мусор от строительных и ремонтных работ собираются экскаватором  грузятся на самосвалы и отправляются в организацию по приему отходов для размещения.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) накапливаются в инвентарные контейнеры с крышкой для ТБО объёмом 0,75м3, установленные на площадке накопления отходов и спецтехникой отправляются в организацию по приему отходов для размещения.

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) накапливается в контейнерах для ТБО.

Буровой шлам накапливается в шламонакопителе буровой установки и по мере заполнения передается в организацию по приему отходов для размещения.

# Мероприятия по защите от шума

Мероприятия, необходимые для достижения допустимого уровня шумового воздействия на окружающую среду в период строительства:

-    применение на строительно-дорожных машинах звукоизолирующих капотов, уменьшающие шум корпуса двигателя, вентилятора. Звукоизолирующие капоты оснащаются звукоизолирующими покрытиями на внутренних поверхностях капота; шумозащитные устройства. Достигается снижение шума на 20дБА.

-   применение усовершенствованных глушителей аэродинамического шума, устанавливаемые на двигатели внутреннего сгорания.

-    при использовании вибротехники для индивидуальной защиты рабочих от шума использовать противошумовые наушники и шлемы. Эффективность таких средств индивидуальной защиты составит 15-20дБА.

-  использовать технику с акустической герметизацией кабин.

-  к эксплуатации допускается только исправное оборудование;

-  внедрение рационального режима труда и отдыха.

-  запретить работу техники в ночное время.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В Административном отношении участок изысканий находится в г.Нефтегорске, Самарской области. Гидрографическая сеть района работ представлена реками Съезжая, Ветлянка и Ветлянским водохранилищем.

Опасное природное явление (ОЯ) – гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный ущерб.

Федеральный Закон № 21-ФЗ от 2 февраля 2006г.

Данный Перечень и критерии опасных природных явлений утверждены 17.11.2016 г. и введены в действие приказом ФГБУ Приволжского УГМС от №206 от 28.11.2016 г.

Схема доведения штормовых предупреждений и штормовых оповещений об опасных природных гидрометеорологических явлениях (ОЯ) согласована с органами государственной власти на территории ответственности организаций наблюдательной сети Приволжского УГМС