федеральнАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

кадастра И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

основанное на праве хозяйственного ведения,

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное бюро технической инвентаризации»

ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ»

## самарский филиал

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Сбор нефти и газа со скважины № 950  Кулешовского месторождения»

в границах сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский Самарской области

2586П-ППТ

Основная часть и материалы обоснования

Главный инженер ПИР                                                                                   Т.В.Таращик

Начальник отдела кадастровых работ                                                        И.А.Ковшова

Самара 2015г.

Справка руководителя проекта, ГИПа

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 950 Кулешовского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Главный инженер проекта                                                                                    Т.В.Таращик

Начальник отдела кадастровых работ                                                               И.А.Ковшова

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки и материалы обоснования

| № п./п. | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
|  | Положение о размещении линейных объектов |  |
| 1.1. | Исходно-разрешительная документация |  |
| 1.2. | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика |  |
| 1.3. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия |  |
| 1.4. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий |  |
| 1.5. | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территорий |  |
| 2. | Положения по размещению линейного объекта |  |
| 2.1 | Положения по размещению линейного объекта |  |
| 3. | Положения по размещению площадного объекта |  |
| 3.1. | Положения по размещению площадного объекта |  |
| - | Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории М 1:2000 |  |
| 4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности |  |
| 4.1. | Мероприятия по защите атмосферного воздуха |  |
| 4.2. | Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности |  |
| 4.3. | Противопожарные мероприятия |  |
| 4.4. | Мероприятия по ГО |  |
| 4.5. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки планировки территории |  |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |
|  | Приложение |  |
| - | Копия Постановления Главы сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 07.07.2015г. №50 «О разрешении открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» |  |
| - | Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» в составе проекта 2586П «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области (Приложение №1) |  |
| - | Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение № 77-00397Ф от 13.02.2014г. |  |
| - | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0141-3 от 11.09.2012г. |  |
| - | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П №227от 23.11.2012г. |  |
| - | Письмо министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 2703-03/22524 от 11.11.2015г. |  |
| - | Письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области №03-13/5127 от 19.11.2015г. |  |
| - |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

- Положения о размещении линейных объектов

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского  месторождения».

Проект планировки линейного объекта – документация по планировке территории,  подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 07.07.2015 года №50 «О разрешении открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Генеральный план сельского поселения Семеновка Нефтегорского района  Самарской области.

1.1. Исходно – разрешительная документация

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» использована следующая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.09.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 – 1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459 – 74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН №14278тм-т1 2Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995г.;

- ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986г.;

- ГОСТ 17.1.3.10-83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983г.;

- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990г.;

- СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть».

  - Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: « Сбор нефти и газа со кважины № 105, 110, 111, 112 Бариновско – Лебяжинского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области, в границах сельского поселения Дмитриевка планируется размещение следующих сооружений:

- обустройство устья скважины № 950;

- выкидной нефтепровод;

- объекты электроснабжения;

- подъездные дороги.

Обустройство устьев скважин проектируется в соответствии с требованиями ВНТП 3-85, СП 34-116-97, РД 39-132-94.

На территории устьев скважин предусматриваются:

- приустьевая площадка;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- канализационная емкость.

Для замера дебита проектируемых скважин предусматривается измерительная установка «Мера-ММ-4,0-6-400».

Характеристика выкидных трубопроводов:

Выкидной трубопровод от скважины № 950 проектируется из стальных бесшовных труб диаметром и толщиной стенки 89х6 мм из стали 13ХФА:

- подземные участки – с заводским изоляционным покрытием усиленного типа;

- надземные участки – без покрытия.

Выкидной трубопровод укладывается в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы.

Характеристика объектов электроснабжения.

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№ 950 Кулешовского  месторождения» данным проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Гагаринская» к площадке скважины № 950 Кулешовского месторождения.

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Подъезды к площадкам скважин предусматриваются с грунто-щебеночным покрытием – 0,25 м. Ширина проезжей части 4,50 м., ширина обочин 1,00 м. Подъезды предусматриваются от проселочной дороги круглогодичного использования.

  - Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300м.

В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях:

- прокладка коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0м;

- охранная зона выкидного трубопровода составляет 24,0м.

  - Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

Красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты:

- Трасса линии воздушная 6 кВ;

- Трасса трубопровода выкидного.

Каталог координат поворотных точек

| Номер точки | Координаты | Длина линий | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 5849187.47 | 236498.59 | 24898,00 | 35°30'17" |
| 2 | 5849190.46 | 236500.73 | 29.91 | 31°25'14" |
| 3 | 5849215.98 | 236516.32 | 16.90 | 350°28'29" |
| 4 | 5849232.65 | 236513.52 | 100.02 | 335°36'31" |
| 5 | 5849323.74 | 236472.22 | 44136,00 | 335°38'22" |
| 6 | 5849333.94 | 236467.60 | 115.47 | 335°36'45" |
| 7 | 5849439.11 | 236419.92 | 30.86 | 335°35'35" |
| 8 | 5849467.22 | 236407.16 | 15.44 | 330°0'60" |
| 9 | 5849480.59 | 236399.45 | 44531,00 | 300°31'44" |
| 10 | 5849486.79 | 236388.93 | 270.28 | 289°36'27" |
| 11 | 5849577.49 | 236134.33 | 26.55 | 283°15'58" |
| 12 | 5849583.58 | 236108.49 | 42337,00 | 226°37'14" |
| 13 | 5849563.59 | 236087.33 | 37.83 | 199°36'60" |
| 14 | 5849527.95 | 236074.63 | 0.00 |  |
| 15 | 5849476.81 | 235991.33 | 42285,00 | 256°47'47" |
| 16 | 5849474.96 | 235983.45 | 0.00 |  |
| 17 | 5849383.53 | 236023.21 | 43191,00 | 66°54'24" |
| 18 | 5849385.17 | 236027.05 | 23408,00 | 47°14'29" |
| 19 | 5849386.96 | 236028.99 | 22678,00 | 32°16'32" |
| 20 | 5849389.18 | 236030.39 | 42064,00 | 15°18'27" |
| 21 | 5849392.22 | 236031.23 | 22678,00 | 358°33'50" |
| 22 | 5849394.84 | 236031.16 | 0.96 | 351°42'59" |
| 23 | 5849395.79 | 236031.02 | 44.85 | 351°18'46" |
| 24 | 5849440.13 | 236024.25 | 0.00 |  |
| 25 | 5849389.06 | 236049.45 | 34394,00 | 268°43'37" |
| 26 | 5849388.97 | 236045.51 | 29618,00 | 287°59'18" |
| 27 | 5849389.84 | 236042.83 | 13940,00 | 306°4'39" |
| 28 | 5849391.83 | 236040.10 | 13575,00 | 325°24'53" |
| 29 | 5849394.60 | 236038.19 | 29952,00 | 343°3'29" |
| 30 | 5849396.34 | 236037.66 | 42036,00 | 342°40'14" |
| 31 | 5849397.31 | 236037.36 | 36.53 | 351°19'59" |
| 32 | 5849433.42 | 236031.85 | 25204,00 | 356°24'57" |
| 33 | 5849435.11 | 236031.75 | 42310,00 | 9°39'28" |
| 34 | 5849437.19 | 236032.10 | 42340,00 | 22°56'21" |
| 35 | 5849439.14 | 236032.93 | 42310,00 | 37°2'54" |
| 36 | 5849440.82 | 236034.20 | 23743,00 | 51°22'47" |
| 37 | 5849441.85 | 236035.49 | 0.00 |  |
| 38 | 5849201.43 | 236479.08 | 22.65 | 32°21'49" |
| 39 | 5849220.56 | 236491.21 | 42282,00 | 350°36'18" |
| 40 | 5849225.59 | 236490.37 | 53.02 | 335°36'50" |
| 41 | 5849273.89 | 236468.48 | 186.25 | 335°36'40" |
| 42 | 5849443.52 | 236391.57 | 13.97 | 335°39'32" |
| 43 | 5849456.25 | 236385.82 | 35247,00 | 329°52'13" |
| 44 | 5849463.13 | 236381.82 | 21976,00 | 300°37'29" |
| 45 | 5849464.96 | 236378.73 | 266.64 | 289°36'35" |
| 46 | 5849554.45 | 236127.55 | 11658,00 | 283°14'43" |
| 47 | 5849557.27 | 236115.57 | 15980,00 | 226°37'51" |
| 48 | 5849550.11 | 236107.99 | 19.63 | 199°35'14" |
| 49 | 5849531.61 | 236101.40 | 0.00 |  |
| 50 | 5849484.63 | 235989.58 | 43678,00 | 256°39'5" |
| 51 | 5849482.74 | 235981.61 | 0.00 |  |

  - Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечивается следующими мероприятиями:

● размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности устанавливается:

Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода составляет 24,0 м.

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м

Ширина полосы постоянного отвода для подъездной автодороги составляет 6,5 м.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины №950 Кулешовского месторождения».

- Положения по размещению линейного объекта

2.1. Положения по размещению линейного объекта

В административном отношении изысканный объект расположен в Нефтегорском  районе Самарской области.

Кулешовское месторождение расположено на территории Нефтегорского административного района Самарской области. В четырех километрах южнее месторождения расположен г. Нефтегорск.

Вблизи Кулешовского месторождения расположены разрабатываемые месторождения – Утевско-Гагаринское, Ветлянское, Бариновско-Лебяжинское.

Ближайшие к району работ населенные пункты: с. Ветлянка, г. Нефтегорск, п. Кулешовка.

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара - Богатое, подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам.

Гидрография представлена рекой Ветлянка, протекающей в 3 км восточнее скважины № 950. В 2,2 км восточнее скважины № 950 и существующей АГЗУ расположено Ветлянское водохранилище.

Местность района работ открытая, рельеф спокойный с крупными пологими формами.

Строительство объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины №950 Кулешовского месторождения» предусматривает следующие линейные сооружения:

- выкидной трубопровод;

- трассы ВЛ-6 кВ;

Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области общая площадь отвода составляет 1,6090 га.

В состав линейных объектов входят площадные сооружения: ИУ, узел запорной арматуры.

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:

| № | Номер кадастрового квартала | Номер земельного участка | Наименование объекта | Наименование правообладателей земельных участков | Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь (кв.м.) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пашня (кв.м.) | Пастбище(кв.м.) | Кустарник(кв.м.) |
| 1 | 63:27:0601001 | :ЗУ1 | Трасса выкидного трубопровода (1 очередь) | Земли администрации муниципального района Нефтегорский | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 5641 |  | 5641 |  |
| 2 | 63:27:0601001 | :ЗУ2 | Подъездная дорога к скважине 950 (3 очередь) | Земли администрации муниципального района Нефтегорский | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 111 |  | 111 |  |
| 3 | 63:27:0601001 | :461/чзу1 | Трасса выкидного трубопровода (1 очередь) | Земли администрации муниципального района Нефтегорский | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:461 | 881 |  | 881 |  |
| 4 | 63:27:0601001 | :209/чзу1 | Подъездная дорога к скважине 950 (3 очередь) | Фирсов Александр Владимирович, Бережнов Игорь Валентинович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:209 | 304 |  | 304 |  |
| 5 | 63:27:0601001 | :209/чзу3 | Трасса ВЛ-6 кВ (2 очередь) | Фирсов Александр Владимирович, Бережнов Игорь Валентинович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:209 | 71 |  | 71 |  |
| 6 | 63:27:0601001 | :209/чзу6 | Траса выкидного трубопровода (1 очередь) | Фирсов Александр Владимирович, Бережнов Игорь Валентинович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:209 | 9082 |  | 9082 |  |
| ВСЕГО: | 16090 |  | 16090 |  |

- Положения по размещению площадного объекта

3.1. Положения по размещению площадного объекта

Строительство объекта АО «Самаранефтегаз»: « Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» предусматривает следующие сооружения:

- обустройство устья скважины № 950.

Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 950 Кулешовского месторождения» общая площадь отвода в границах сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области составляет 0,9599 га.

Отвод под обустройство устья скважины № 950 рассчитан в соответствии:

- с  земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- генеральным планом сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский;

- с проектными решениями объекта.

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:

| № | Номер кадастрового квартала | Номер земельного участка | Наименование объекта | Наименование правообладателей земельных участков | Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь (кв.м.) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пашня (кв.м.) | Пастбище (кв.м.) | Прочие земли (кв.м.) |
| 1 | 63:27:0601001 | :209/чзу2 | Под строительство скважины 950 (3 очередь) | Фирсов Александр Владимирович, Бережнов Игорь Валентинович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:209 | 8746 |  | 8746 |  |
| 2 | 63:27:0601001 | :209/чзу4 | Трасса ВЛ-6 кВ (2 очередь); Под строительство скважины 950 (3 очередь) | Фирсов Александр Владимирович, Бережнов Игорь Валентинович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:209 | 49 |  | 49 |  |
| 3 | 63:27:0601001 | :209/чзу5 | Под строительство скважины 950 (3 очередь); Трасса выкидного трубопровода (1 очередь) | Фирсов Александр Владимирович, Бережнов Игорь Валентинович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:27:0000000:209 | 804 |  | 804 |  |
| ВСЕГО: | 9599 |  | 9599 |  |

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

4.1. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, при выполнении проектной документации предусмотреть следующие мероприятия:

-  защита трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

-  применение труб и деталей трубопроводов с толщиной стенки трубы выше расчетной;

- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности наземных трубопроводов и арматуры лакокрасочными материалами (по ГОСТ Р 51164-98);

-  использование минимально необходимого количества фланцевых соединений: все  трубопроводы системы сбора нефти и газа выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

-  комплексная автоматизация	технологических  процессов:	автоматическое  отключение погружных насосов подземных емкостей при минимальном уровне в них.

Для снижения выбросов и загрязнения атмосферы в период неблагоприятных метеорологических условий	предлагаются мероприятия	организационнотехнического характера:

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- отказ от работы оборудования на форсированном режиме;

-  отказ от производства профилактических и ремонтных работ, если планируемая дата начала работ близка к моменту неблагоприятных метеоусловий;

-  контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- контроль за герметичностью технологического оборудования;

- контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Вышеперечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности нефтепромысловых объектов.

4.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно – растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

● последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

● защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

● жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

● с целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При производстве работ,  в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

● разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

● заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или использование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

● бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

● оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

● выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

  - Мероприятия по пожарной безопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

герметизация системы транспортировки нефти;

применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации;

- предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

- для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси;

для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима;

покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков, деталей трубопроводов;

укладка нефтепровода в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;

контроль физическими методами 100 % сварных стыков выкидных трубопроводов;

теплоизоляция надземных участков нефтепровода и арматуры изделиями из минеральной ваты;

автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при отклонении давления в выкидном  трубопроводе от скважины №№ 950 выше 3,7 МПа и ниже 0,4 МПа.

проверка на прочность и герметичность трубопроводов после монтажа;

оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, а также запорной и запорно-регулирующей арматурой;

защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления;

электрохимзащита;

освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ;

все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности;

установка опознавательных знаков по трассе трубопроводов на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями, на углах поворота трассы трубопровода более 45° устанавливаются дополнительно два опознавательных знака: в начале и в конце кривой угла поворота;

производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Согласно п. 6.38 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений», пунктом 7.4.5 
СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» тушение пожара на проектируемых площадках нефтяной скважины №№ 950  предусматривается осуществлять первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения.

На проектируемой площадке пожар относится к классу «В» (статья 8 
№ ФЗ-123 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов).

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113).

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря предусматривается пожарный щит с предельной защищаемой площадью 200 м2.

На площадке нефтяной скважины №№ 950 принят один пожарный щит.

  - Мероприятия по ГО

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно исходным данным проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне (ГО).

Территория Нефтегорского района Самарской области, в котором располагаются проектируемые сооружения, не является категорированной по ГО.

Расстояние до ближайшего категорированного объекта (г. Самара) составляет 80 км.

Согласно п.1.4 СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект находится вне зоны возможных сильных разрушений, в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и вне зоны возможного опасного химического заражения.

Проектируемый объект продолжает свою деятельность в военное время и в другое место не перемещается.

Обслуживание проектируемой скважины будет осуществляться существующим персоналом бригады ЦДНГ-9 ОАО «Самаранефтегаз» без увеличения численности.

Обслуживание проектируемого выкидного трубопровода будет осуществляться существующим персоналом ЦЭРТ-3 ОАО «Самаранефтегаз» без увеличения численности.

Численность обслуживающего персонала скважин (явочный состав) – один оператор по добыче нефти и газа (5 разряд).

Численность обслуживающего персонала по эксплуатации и ремонту трубопроводов (явочный состав) – один трубопроводчик линейный (5 разряд).

Место постоянного нахождения персонала – операторная на УПСВ «Утевская».

Общая численность явочного персонала на проектируемом объекте в наибольшую смену в мирное время составит 2 человека.

Эксплуатация данного проектируемого производственного объекта в дальнейшем предусматривается без увеличения численности обслуживающего персонала. Численность наибольшей работающей смены для этого объекта в военное время принимается 70 – 80 % от численности максимальной смены в мирное время. Уменьшение численности персонала в военное время обусловлено увеличением длительности рабочей смены и уменьшением объемов производства в соответствии с мобилизационным заданием на военное время.

Таким образом, численность наибольшей работающей смены в военное время составит 2 человека.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

Проектируемые сооружения являются некатегорированными объектами по ГО, поэтому степень огнестойкости разделом 4 СНиП 2.01.51-90 не регламентируется.

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения Самарской области и районную систему оповещения Нефтегорского района Самарской области.

Оповещение обслуживающего персонала проектируемых объектов осуществляется с использованием существующих средств проводной связи, радиосвязи, средств массовой информации.

На площадке УПСВ «Утевская» (место постоянного нахождения обслуживающего персонала проектируемых сооружений) имеется ведомственная телефонная связь и стационарная радиостанция. Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен портативной радиостанцией, c использованием которой он оповещается во время выездов на объекты проектирования. Работа указанных радиостанций обеспечивается базовыми станциями существующей сети радиотелефонной связи ОАО «Самаранефтегаз» стандарта Smartrunk-II в диапазоне 400 – 430 МГц.

Оповещение персонала по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

- подача предупредительно сигнала «Внимание всем» ГУ МЧС России по Самарской области и трансляция сигналов оповещения ГО посредством сетей телевизионного и радиовещания;

- при получении сигналов ГО дежурный оператор УПСВ «Утевская» (место постоянного присутствия персонала) оповещает обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции Smartrunk-II.

При получении сигналов ГО по сети телевизионного и радиовещания диспетчер ЦИТС ОАО «Самаранефтегаз» дублирует оповещение обслуживающего персонала по следующей схеме существующими средствами связи:

- доведение сигналов ГО от диспетчера ЦИТС ОАО «Самаранефтегаз» до диспетчера 
РИТС по ЮГМ по существующей ведомственной телефонной сети;

- доведение сигналов ГО от диспетчера РИТС по ЮГМ до диспетчера ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3) по существующей ведомственной телефонной сети;

- доведение сигналов ГО от диспетчера ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3) до дежурного оператора 
УПСВ «Утевская» (место постоянного присутствия персонала) по существующей ведомственной телефонной сети;

- при получении сигналов ГО дежурный оператор УПСВ «Утевская» (место постоянного присутствия персонала) оповещает обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции Smartrunk-II.

На объекте разрабатываются инструкция и схема оповещения персонала по сигналам ГО. Инструкция утверждается директором предприятия и согласовывается с ГУ МЧС России по Самарской области. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до персонала Кулешовского месторождения возлагаются на дежурных диспетчеров ЦИТС, РИТС по ЮГМ, ЦДНГ-9, ЦЭРТ-3, дежурного оператора на УПСВ «Утевская».

Согласно действующим нормативам, территория, на которой расположены проектируемые сооружения, входит в зону светомаскировки.

Наружное освещение проектируемых объектов не предусматривается.

Внутреннее электроосвещение проектируемых объектов не предусматривается.

Мероприятия по световой маскировке не предусматриваются.

  - Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемому, показал, что на проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии с взрывом, пожаром, отравлением сероводородом, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). Другими словами, проектируемые технологические сооружения относятся к опасным сооружениям, на которых возможны аварийная разгерметизация технологического оборудования и выход добываемого продукта на поверхность, что может привести к возникновению ЧС.

Опасными веществами на проектируемом объекте являются добываемая нефть, попутный нефтяной газ.

В соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ проектируемый объект является опасным производственным объектом, поскольку на данном объекте получаются и транспортируются горючая жидкость (нефть) способная возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также воспламеняющееся вещество (попутный нефтяной газ), которое при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет ниже 20 0С (приложение 1 п. 1 а, 1 в. № 116-ФЗ).

По степени токсического воздействия на организм человека газонасыщенная нефть с месторождения относится к III классу опасности, т.е. является умеренно опасным веществом.

Нефть – токсичное вещество, оказывающее вредное воздействие на организм человека. Углеводороды, составляющие основную часть нефти, обладают наркотическими свойствами.

Нефтяной попутный газ, выделяемый при аварии, является токсичным газом. При отравлении нефтяным газом сначала наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем наступает головная боль, сонливость, усиление сердцебиения, боли в области сердца, тошнота.

Присутствие сероводорода в газе усиливает токсичный эффект газа. Сероводород - яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. При легких отравлениях сероводород вызывает головную боль, слезоточение, насморк, боль в глазах. При содержании сероводорода в воздухе 100 мг/м3 и выше могут развиться почти мгновенно судороги и потеря сознания, которые оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича. Если пострадавшего быстро вывести на свежий воздух, возможно быстрое восстановление дыхания.

Наличие ПОО, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте, не выявлено.

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления;

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки;

- теплоизоляция надземных участков трубопроводов минераловатными материалами. Поверхность изоляции покрывается листом из оцинкованной стали;

- герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых соединений;

- герметизация разъемных соединений трубопроводов, арматуры и оборудования предусматривается прокладками;

- укладка выкидных трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;

- выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима (проектируемые выкидные трубопроводы выбраны из стали 13ХФА повышенной коррозионной стойкости диаметром и толщиной стенки 89х6 мм);

- установка герметизирующих манжет на концах футляров;

- покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков трубопроводов, деталей трубопроводов;

- установка опознавательных и запрещающих знаков для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности повреждения выкидных трубопроводов на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями, на углах поворота трассы трубопровода более 45° устанавливаются дополнительно два опознавательных знака: в начале и в конце кривой угла поворота;

- превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты, применение средств очистки и диагностики;

- электрохимзащита;

- выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с ВСН 51-2.38-85, СП 34-116-97, РД 39-132-94;

- По окончании очистки трубопроводы испытываются на прочность и герметичность гидравлииспытание трубопроводов на прочность и герметичность гидравлическим способом в соответствии с СП 34-116-97 и РД 39-132-94.

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

- автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

- оснащенность оборудования запорной арматурой;

- размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов.

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм:

ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».